## Slide 1: Phone Twin v4
휴대폰 3D 스캔 · 웹 · 언리얼(ARKO) · ESP32 햅틱
개발 정리와 사용 방법 · 2026년 10월
Notes: Phone Twin v4는 휴대폰으로 공간을 스캔하고, 그 스캔을 웹과 언리얼에서 공유하며, 휴대폰 또는 ESP32의 위치에 따라 진동과 소리를 바꾸는 시스템입니다.

## Slide 2: 한눈에 보기: 요청한 기능을 모두 구현했습니다
1
전체화면 · 넓은 화각 스캔
스캔 중에만 전체화면, 가장 넓은 카메라 자동 선택
2
더 정밀한 스캔
1.5cm 간격, 여러 번 잰 값의 가중 평균
3
GitHub · 웹 뷰어
한 번에 업로드, 웹에서 3D 보기, 다시 불러오기
4
언리얼 자동 반입
C++ 플러그인이 새 스캔을 받아 에셋으로 만듦
5
휴대폰 ↔ ESP32 스위치
언리얼 화면의 [1] / [2] 버튼으로 입력 장치 선택
6
거리 → 진동·소리
가까운 표면·사물까지 거리로 진동 세기·소리 조절
7
통신: UDP + 릴레이
같은 Wi-Fi UDP가 기본, 다르면 DigitalOcean
8
걷기 테스트 시작 = 시작 스위치
모든 반응은 이 버튼을 누른 뒤에만 동작
Notes: 왼쪽 위부터 차례로 요청 사항과 결과입니다. 7번 통신 방식은 사용자 질문(블루투스 vs 웹)에 대한 결론이고, 8번은 마지막에 추가된 요청입니다.

## Slide 3: 전체 구조
휴대폰 앱 v4
ARCore 스캔·위치
ESP32
UWB 위치 + IMU
언리얼 ARKO
PhoneTwinLink
GitHub 저장소
scans/*.ply·json
웹 뷰어
GitHub Pages
DigitalOcean
WebSocket 릴레이
① 스캔 업로드
② 자동 배포
③ 90초마다 자동 다운로드
UDP 위치 PTP1
UDP 위치 PTE1 · 진동 PTH1
같은 Wi-Fi가 아닐 때
실시간 신호: 같은 Wi-Fi UDP가 기본, 다른 네트워크면 릴레이
GitHub: 스캔 파일 저장·공유 전용 (실시간 불가)

## Slide 4: 개발 내용
휴대폰 앱 · 웹 · 언리얼 플러그인 · 통신 · ESP32

## Slide 5: 휴대폰 앱 v4: 원본은 그대로, 별도 앱으로 복제
전체화면 스캔
스캔을 시작하면 상단바·설정창·시스템 바를 숨김
점 수, 완료·저장 / 취소만 남김
완료·취소·실패 어느 경우든 원래 화면으로 복귀
넓은 화각
ARCore가 허용하는 카메라 중 수평 화각이 가장 넓은 것을 자동 선택
스캔 중에는 영상을 자르지 않고 전체 표시 (세로 화면에서 좌우 약 1.6배)
깊이 모드를 켤 때 바뀐 카메라 설정을 되돌림
새 설정 항목
8 · GitHub 업로드 / 올린 스캔 불러오기
9 · 언리얼 연동: 같은 Wi-Fi(UDP) 또는 인터넷 릴레이
앱 이름 "Phone Twin v4", v3와 함께 설치
한계: 대부분의 휴대폰에서 ARCore는 메인 카메라 1개만 씁니다. 초광각 렌즈를 강제로 쓸 수는 없습니다.

## Slide 6: 스캔 정밀도: 한 번 찍힌 값 대신 여러 번의 평균
1
깊이 픽셀 전부 사용
2
신뢰도 60% 미만 제외
3
경계의 튀는 점 제거
4
빠른 움직임 제외
5
1.5cm 칸 가중 평균
6
2회 이상 관측만 저장
2.5→1.5cm
점 간격
80만 점
한 스캔 최대 점 수 (v3 60만)
신뢰도÷거리²
가중치: 가깝고 확실한 측정일수록 크게
천천히 훑을수록 같은 자리를 여러 번 재므로 정밀해집니다. 관측 횟수를 3으로 올리면 잡음이 더 줄고, 1로 내리면 점이 늘어납니다.

## Slide 7: GitHub와 웹 뷰어: 스캔을 저장하고 어디서나 보기
업로드 (앱 설정 8번)
PLY + 메타(A·B, 사물, AI 사물) + 목록을 한 커밋으로
저장소: github.com/jy3266/PhoneTwin (공개)
토큰은 이 저장소 Contents 쓰기 권한만, 휴대폰 안에만 저장
웹 뷰어
jy3266.github.io/PhoneTwin
스캔 목록, 3D 점군, A·B 표시, 사물 이름표
실시간 위치 패널: 휴대폰·ESP32 위치와 진동 세기
올린 스캔 다시 불러오기: 다른 장소와 크기 비교
설정 1번 또는 8번 → ☁ GitHub에 올린 스캔 불러오기 → 목록에서 선택
새 장소에서 현장 A·B를 기록하면 "스캔 A–B / 현장 A–B · 차이 %"로 길이를 바로 비교
AR 겹쳐보기로 예전 공간을 현재 장소 위에 겹쳐 봄 (크기 비교 때는 스케일 보정을 끄기)

## Slide 8: 언리얼 플러그인 PhoneTwinLink (C++)
스캔 자동 반입
에디터가 켜져 있으면 90초마다 GitHub 확인
원본은 ARKO_PROJECT/PhoneTwinScans
Content/PhoneTwinScans에 포인트클라우드 에셋 생성
Play를 누르면 가장 최근 스캔이 자동으로 뜸
거리 → 진동·소리
손(장치) 위치에서 가장 가까운 표면·사물까지 거리
30cm에서 시작, 3cm 이하면 접촉 (조절 가능)
ESP32·휴대폰에 초당 30번 진동 세기 전송
사물별 소리: 가까울수록 크게, 뒤쪽은 30%
화면 패널(HUD)
[1] 휴대폰 / [2] ESP32 입력 스위치
연결 상태, 거리, 세기 막대, 릴레이 왕복 시간
C 시점 따라가기 · H 레벨 메쉬 숨김
블루프린트 이벤트 On Proximity 제공

## Slide 9: 통신 방식: 같은 Wi-Fi UDP가 가장 빠름
Chart: 위치가 바뀐 뒤 진동이 바뀌기까지 (ms)
| 같은 Wi-Fi UDP (예상) | 릴레이, PC 안 시험 (실측) | DigitalOcean 릴레이 (실측)
지연(ms) | 15 | 30 | 290
방식 | 한 방향 지연 | 판단
같은 Wi-Fi UDP | 2~10ms | 기본. 전시 현장
블루투스 BLE | 15~50ms | Windows 구현 복잡
DO 릴레이 (WebSocket) | 실측 약 0.3초* | 네트워크가 다를 때
GitHub | 수 초~수 분 | 실시간 불가, 저장만
* 장치 → 언리얼 → 장치 전체 왕복. DigitalOcean에는 한국 리전이 없어 싱가포르가 가장 가깝습니다. 언리얼은 두 경로를 동시에 받습니다.

## Slide 10: ESP32 (UWB + IMU): 팀원이 채울 자리를 남겨 둠
ESP32 → 언리얼: PTE1 (초당 30번)
UWB 위치(m) + IMU yaw·pitch·roll(°)
readUwbPosition(), readImu() 두 함수만 실제 센서로 채우면 됨
앵커 거리 → 위치 계산(삼변측량) 함수 포함
언리얼 → ESP32: PTH1 진동 세기
세기 0~255, 접촉 여부, 사물 번호, 거리(mm)
모터 PWM 세기 조절, 신호가 끊기면 0.3초 뒤 정지
거리 값으로 ESP32 쪽 소리 모듈도 제어 가능
좌표 맞추기: 바닥 테이프 A·B
UWB 앵커 0을 바닥 A에, 앵커 1을 B 방향에 두면 보정 없이 스캔과 같은 공간
다르게 두었다면 언리얼의 ESP32 Frame(원점·회전·배율)으로 맞춤
DEMO_MOTION 1이면 센서 없이 원을 그리며 걷는 위치를 보내 언리얼부터 시험 가능

## Slide 11: 시작 스위치: 걷기 테스트 시작
정렬만 해 두면 아무것도 울리지 않음
걷기 테스트 시작 → 휴대폰 진동·사물 소리·ESP32·언리얼 반응이 함께 켜짐
종료하면 모두 멈춤
휴대폰이 연결되어 있으면 언리얼의 ESP32 입력도 이 버튼을 기다림
진동/ESP32 테스트(1초) 버튼은 장치 점검용이라 예외
검증: 빨간 시험 구에 닿은 상태에서 진동 세기
0
시작 전
255
걷기 테스트 중
0
종료 후
언리얼을 화면 없이 실행하고 실제 UDP로 휴대폰 신호를 흉내 내어 측정

## Slide 12: 검증 결과
24
Android 단위 테스트 통과
4
언리얼 자동화 테스트 통과
9
릴레이 시험 통과 (실서버)
≈0.3초
DO 릴레이 실측 왕복
확인함
휴대폰·ESP32 두 좌표계가 언리얼에서 같은 결과
GitHub 업로드 → 언리얼 자동 다운로드·에셋 생성
웹 뷰어 표시, 실시간 위치 패널
언리얼 WebSocket 지연 누적 문제를 찾아 해결
아직 실기기 확인 필요
휴대폰: 전체화면 전환, 실제 화각, 정밀도 효과
휴대폰 ↔ 언리얼 실제 Wi-Fi 연결
ESP32 하드웨어 (UWB·IMU 드라이버는 팀원 몫)
현장 지연과 발열·배터리

## Slide 13: 사용 방법
설치 → 스캔·업로드 → 정렬 → 연동 → 걷기 테스트

## Slide 14: 무엇을 어디에 설치하나
대상 | 무엇 | 할 일
휴대폰 | PhoneTwin-Android-v4.apk (0.4.2) | install 폴더 또는 GitHub Releases에서 설치. 덮어 설치해도 스캔 유지
언리얼 PC | ARKO_PROJECT + PhoneTwinLink | 이미 설치·빌드됨. 에디터를 열고 Play
ESP32 | esp32/PhoneTwinUWB.ino | Arduino IDE로 업로드. Wi-Fi·언리얼 PC IP 입력
웹 | jy3266.github.io/PhoneTwin | 설치 없음. 브라우저로 열기
릴레이 | DigitalOcean phonetwin-relay | 배포 완료. 키는 RELAY_KEY_private.txt
나머지 폴더(android, tools, relay, unreal)는 소스와 시험 도구입니다. 평소에는 필요 없습니다.

## Slide 15: 사용 순서 6단계
1
스캔
설정 0번 → 스캔 시작 → 벽·가구를 0.5~3m에서 천천히 → 완료·저장
2
업로드
설정 8번 → 현재 스캔 업로드 (자동 업로드 체크 가능)
3
언리얼 Play
최신 스캔이 자동으로 뜸. G로 즉시 동기화, H로 템플릿 벽 숨김
4
정렬
설정 2번 → 현장 A·B 조준·기록. "정렬 완료 · 차이 3% 이내" 확인
5
연동
설정 9번 → 같은 Wi-Fi면 PC IP, 아니면 릴레이 → 송신 시작
6
걷기 테스트 시작
위쪽 버튼. 진동·소리·ESP32·언리얼이 함께 시작

## Slide 16: 언리얼 조작과 설정
키 | 기능
1 / 2 | 입력 장치: 휴대폰 / ESP32
C | 장치 시점으로 보기
H | 템플릿 레벨 메쉬 숨김
N | 다음 스캔
G | GitHub 바로 동기화
M | 마우스 커서 (버튼 클릭용)
Details / 프로젝트 설정
레벨에 Phone Twin Scan 액터를 직접 놓으면 세부 조정 가능
Reaction: 반응 시작 30cm, 접촉 3cm, 바닥 제외
Sound: AI 라벨(chair 등)·사물 이름별 소리 지정
프로젝트 설정 → Phone Twin: 저장소, 릴레이
릴레이 주소는 반드시 따옴표 포함 (ini에서 // 는 주석)

## Slide 17: 자주 만나는 상황
보이는 것 | 원인 | 해결
DataTable Options 창 | 예전 버전이 원본 .json을 Content에 저장 | Cancel. 0.4.2 플러그인에서 해결됨
HUD "대기 중" | 휴대폰에서 걷기 테스트를 시작하지 않음 | 휴대폰 위쪽 걷기 테스트 시작
"정렬/추적 대기" | 앱을 다시 켜서 정렬이 풀림 | 설정 2번에서 현장 A·B 다시 기록
"다른 스캔을 쓰고 있습니다" | 휴대폰 스캔이 아직 업로드 안 됨 | 설정 8번 업로드 → 언리얼 G
휴대폰 신호 없음 | PC IP 비어 있음 · 방화벽 | 9번에 PC IP 입력, Windows 방화벽 허용
점군이 안 보임 | 템플릿 벽에 가려짐 | 언리얼에서 H

## Slide 18: 다음 단계
1. 휴대폰 실기기에서 정렬·걷기 테스트
2. ESP32에 UWB·IMU 센서 연결
3. 현장 Wi-Fi에서 지연 측정
4. 사물별 소리 제작·지정